# Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

## Опис промислового об’єкту

### Відомості щодо виробничої програми, виробничої потужності, обсягу випуску продукції, що виготовляється, або послуг, що надаються, виробництв та технологічногоустаткування

#### Виробнича структура об’єкту, технологічні зв’язки, відомості про виробничу потужність

ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТЕПАНИЧ» займається змішаним сільським господарством, у тому числі рослинництвом та тваринництвом. Підприємство було засноване у 2004 році.

До складу ПСП «СТЕПАНИЧ» входить 3 проммайданчики, що знаходяться на відстані понад 500 м один від одного.

Даною роботою розглядається господарська діяльність на промисловому майданчику (тваринницька ферма), що знаходиться за адресою: 15431, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, за межами с. Залізний Міст.

На тваринницькій фермі перебувають 200 голів молочного стада на утриманні та 317 голів великої рогатої худоби на вирощуванні та відгодівлі. Молочне стадо знаходиться в корівнику на стійловому утриманні – приблизно 5,5 місяців на рік. Тварини на вирощуванні утримуються на відкритій площадці, де знаходяться цілорічно.

У корівнику здійснюється механізоване видалення гною. Гній зберігається на відкритій площадці. Очисні споруди відсутні, забій тварин на фермі не проводиться.

На фермі знаходяться наступні виробничі об’єкти та обладнання:

- Корівник – призначений для стійлового утримання молочного стада у кількості 200 голів. Приміщення корівника обладнане вентиляційними шахтами у кількості 6 шт.

- Відкрита площадка для вирощування ВРХ – призначена для круглорічного розміщення великої рогатої худоби з метою вирощування та відгодівлі у кількості 317 голів.

- Площадка для зберігання гною. Гній від тварин у корівнику видаляється механізовано та переміщається на відкриту площадку площею близько 0,3 га.

- Силосна яма – призначена для виготовлення силосу із зеленої маси (кукурудзи силосної) з використанням силосної закваски на корм худобі. Подрібнену зелену масу кукурудзи транспортують до силосної ями тракторними причепами, трамбують тракторами, додають силосну закваску. Після цього силосну яму накривають поліетиленовою плівкою.

- Опалювальна піч – використовується для опалення допоміжного приміщення у холодний період року.

При виготовленні силосу використовуються транспортні засоби, заправка яких на проммайданчику тваринницької ферми не проводиться. Викиди забруднюючих речовин від автотранспорту здійснюються лише при роботі двигунів внутрішнього згорання.

Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві

Згідно класифікатора видів економічної діяльності підприємства, основним видом діяльності ПСП «СТЕПАНИЧ» є 01.50 Змішане сільське господарство.

Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підприємство споживачам)

Таблиця 2.18.1

| № з/п | Вид продукції | Річний випуск, тон |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ВРХ (жива маса приплоду + приросту) | 16,3 |
| 2 | Молоко | 798,3 |

#### Матеріальні баланси (докладний підрахунок кількості матеріалів на вході і на виході) в розрізі виробничого процесу чи окремої операції

Таблиця 2.18.2

Балансова схема матеріальних потоків підприємства наведена в таблиці 2.18.2.

| Матеріали на вході | Кількість | Матеріали на виході | Кількість | Викиди забруднюючих речовин | Обсяг, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Замінник цільного молока Комбікорм Макуха Сіль Сіно Солома Силос Плющене зерно | 2,575 т 2,375 т 45,83 т 27 т 240,5 т 194 т 837,5 т 253,9 т | ВРХ (жива маса приплоду + приросту) Молоко | 16,3 т 798,3 т | Мікроорганізми та мікроорганізми-продуценти (тисяч кл./м3) | 8,325E-06 |
|  |  |  |  | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 3,8545 |
|  |  |  |  | Аміак | 2,0797 |
|  |  |  |  | Диметилсульфід | 0,045 |
|  |  |  |  | Метилмеркаптан | 0,0154 |
|  |  |  |  | Сірководень | 0,1695 |
|  |  |  |  | Диметиламін | 1,0167 |
|  |  |  |  | Альдегід пропіоновий (пропаналь,метилоцтовий альдегід) | 0,114 |
|  |  |  |  | Кислота капронова | 0,1386 |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0154 |
|  |  |  |  | Метан | 41,873 |
| Дрова | 12 м3 (щільність деревини – 500 кг/м3) | Теплова енергія | 17,64 Гкал | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,0032 |
|  |  |  |  | Оксид вуглецю | 0,0075 |
|  |  |  |  | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,0022 |
|  |  |  |  | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,0033 |
|  |  |  |  | Метан | 0,0004 |
|  |  |  |  | Вуглецю діоксид | 7,5016 |
|  |  |  |  | Азоту(1) оксид (N2O) | 0,0004 |
| Закваска силосна Зелена маса кукурудзи | 70 л 2500 т | Силос | 2210 т | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 5,76Е-04 |
| Дизельне пальне | 856 л (густина – 850 кг/м3) | Використовується при роботі двигунів внутрішнього згорання транспортних засобів | - | Оксид вуглецю | 0,0349 |
|  |  |  |  | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,0227 |
|  |  |  |  | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,0036 |
|  |  |  |  | Сажа | 0,005 |
|  |  |  |  | Вуглеводнi насиченi С12-С19 (розчинник РПК-26611 i iн.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,0057 |

#### Перелік та опис виробництв (основних, допоміжних, підсобних та побічних), виробничих процесів (основних, допоміжних, підсобних, побічних, циклічних, нециклічних, безперервних, напівбезперервних, дискретних, закритих, відкритих, напівзакритих), технологічних процесів, технологічного устаткування

Перелік та опис виробництв

Ентеральна (кишкова) ферментація

610401 молочні корови

На підприємстві в корівнику утримується молочне стадо ВРХ у кількості 200 голів. Приміщення корівника обладнане вентиляційними шахтами у кількості 6 шт. – неорганізоване джерело викиду №1.

Енергетика

120103 установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

Для опалення допоміжного приміщення підприємства в холодний період року використовується саморобна цегляна піч потужністю 1,2 кВт (організоване джерело викиду №2). У якості палива використовуються дрова.

Прибирання, збереження та використання гною, а також інших органічних сполук

610501 молочні корови

Гній від утримання ВРХ видаляється механізовано та зберігається на відкритій площадці – неорганізоване джерело викиду №3.

Ентеральна (кишкова) ферментація

610402 інша рогата худоба

Для круглорічного розміщення великої рогатої худоби з метою вирощування та відгодівлі у кількості 317 голів призначена відкрита площадка – неорганізоване джерело викиду №4.

Силос, який використовується на корм худобі, виготовляють у силосній ямі – неорганізоване джерело викиду №5.

#### Опис та місце розташування виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні проваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, відповідно до переліку виробництв та технологічного устаткування

Згідно Додатку 3 до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, проммайданчик ПСП «СТЕПАНИЧ» не належить до таких, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

#### Значення проектної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

Виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування, режим роботи та баланс часу роботи

Таблиця 2.18.3

| № з/п | Обладнання (назва, тип) | Кількість шт. | Рік вводу в експлуатацію | Потужність | Термін амортизації, років | Дата останньої реконструкції, модернізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектна | фактична |  |  |
| 1 | Піч саморобна цегляна | 1 | 2010 | 1,2 | 1,2 | 15 | - |

#### Термін введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності устаткувння внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками

Термін введення в експлуатацію обладнання, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції

Таблиця 2.18.4

| № п/п | Найменування обладнання | Кількість | Термін введення в експлуатації, рік | Нормативний строк амортизації (років) | Дата проведення останньої реконструкції або модернізації | Дата зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Піч саморобна цегляна | 1 | 2010 | 15 | - | - |

Розмір нормативної СЗЗ встановлюється згідно з Державними санітарними правилами «Планування та забудови населених пунктів» № 173, затверджених Міністерством охорони здоров’я України 19.06.96 р.

Згідно з п. 5.4. ДСП 173-96 санітарно-захисну зону слід встановлювати від джерел шкідливостей.

Проммайданчик тваринницька ферма ПСП «СТЕПАНИЧ» класифікується наступним чином:

- ферми молочного та м’ясного напрямку в державних та колективних підприємствах з поголів’ям корів: до 600 голів – розмір санітарно-захисної зони складає 250 м.

На території тваринницької ферми ПСП «СТЕПАНИЧ» розташована площадка для зберігання гною, яка відповідно до додатку №15 ДСП 173-96 класифікується наступним чином:

- відкриті сховища (накопичувачі) рідкого гною для ферм та комплексів усіх типорозмірів та напрямків (крім 54 і більше тис. свиней на рік) – розмір санітарно-захисної зони складає 500 м.

Поза межами ферми у південно-західному напрямку на відстані 170 м розташована силосна яма. Відповідно до ДСП 173-96 силосна яма класифікується як:

- склади зберігання сільськогосподарської продукції: грубих кормів, необмолоченого хліба та рослинного волокна з розміром СЗЗ 100 м.

Найближча житлова забудова від проммайданчика тваринницької ферми ПСП «СТЕПАНИЧ» розташована в південно-західному напрямку на відстані 370 м від межі. Відстань від крайнього джерела викиду №5 (силосна яма) до житлової забудови становить 100 м, від джерела №1 (корівник) – 475 м, від джерела №2 (піч) – 508 м, від джерела №3 (відкрита площадка для зберігання гною) – 516 м, від джерела №4 (відкрита площадка для вирощування ВРХ) – 630 м. В інших напрямках в межах СЗЗ житлова забудова відсутня.

Підприємство належить до 2 класу небезпеки відповідно до санітарної класифікації підприємств, виробництв та об’єктів (додаток 4 ДСП 173-96).

Санітарно-захисна зона витримана. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 100 м у південно-західному напрямку від силосної ями промплощадки тваринницької ферми ПСП «СТЕПАНИЧ» (приватна житлова забудова с. Залізний Міст).

Ділянка, на якій знаходиться проммайданчик ПСП «СТЕПАНИЧ», до історико-культурних, санітарно-охоронних зон не належить.

Об’єкти житлового, громадського призначення та інші прирівняні до них об’єкти, що розміщені в межах СЗЗ, відсутні. Рекреаційні зони та зони відпочинку поблизу підприємства відсутні.

Проммайданчик ПСП «СТЕПАНИЧ» з усіх сторін межує з угіддями сільськогосподарського призначення, лісовими насадженнями.

## Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

На підставі проведеної інвентаризації викидів забруднюючих речовин визначені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами при номінальному завантажені обладнання.

### Відповідність до Переліку найбільш поширених і небезпечних ЗР, викиди яких у атмосферне повітря підлягають регулюванню та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних ЗР, викиди яких у атмосферне повітря підлягають регулюванню (постанова Кабміну України від 29.11.2001р. №1598) та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на держоблік об’єктів наказ Мінекоресурсів України від 10.05.2002р. №177) підприємство підлягає постановці на Державний облік в галузі охорони атмосферного повітря.

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1598 (1598-2001-п), та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 10.05.2002 № 177 (z0445-02) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.05.2002 за N 445/6733), надаються:

перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта;

перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені ГДК (ОБРД), в атмосферному повітрі населених міст.

Зазначена інформація наведена в таблиці 2.18.5.

### Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 2.18.5

| № з/п | Забруднююча речовина | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 06000 337 | Оксид вуглецю | 0,0075 | 0,0075 | 1,5 |
| 2 | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | 7,5016 | 7,5016 | 500 |
| 3 | 12000 410 | Метан | 41,8734 | 41,8734 | 10 |
| 4 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 3,8573 | 3,8573 | 3 |
| 5 | 03002 2603 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 8,325E-6 | 8,325E-6 | 0,5 |
| 6 | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,0032 | 0,0032 | 1 |
| 7 | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | 0,0004 | 0,0004 | 0,1 |
| 8 | 04003 303 | Аміак | 2,0797 | 2,0797 | 1,5 |
| 9 | 05000 1707 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,0450 | 0,0450 | 2 |
| 10 | 05000 1715 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,0154 | 0,0154 | 2 |
| 11 | 05002 333 | Сірководень | 0,1695 | 0,1695 | 0,03 |
| 12 | 10002 1819 | Діметиламін | 1,0167 | 1,0167 | 0,01 |
| 13 | 11000 1314 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,1140 | 0,1140 | 1,5 |
| 14 | 11000 1531 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,1386 | 0,1386 | 1,5 |
| 15 | 11000 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,0033 | 0,0033 | 1,5 |
| 16 | 11048 1071 | Фенол | 0,0154 | 0,0154 | 0,1 |
| Усього для підприєм-ства | 56,8410 | 56,8410 |  |
| Найбільш поширені забруднюючі речовини |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 06000 337 | Оксид вуглецю | 0,0075 | 0,0075 | 1,5 |
| 2 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 3,8573 | 3,8573 | 3 |
| 3 | 03002 2603 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 8,325E-6 | 8,325E-6 | 0,5 |
| 4 | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,0032 | 0,0032 | 1 |
| 5 | 05000 1707 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,0450 | 0,0450 | 2 |
| 6 | 05000 1715 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,0154 | 0,0154 | 2 |
| 7 | 05002 333 | Сірководень | 0,1695 | 0,1695 | 0,03 |
| Усього |  |  | 4,0979 | 4,0979 |  |
| Небезпечні забруднюючі речовини |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 10002 1819 | Діметиламін | 1,0167 | 1,0167 | 0,01 |
| 2 | 11048 1071 | Фенол | 0,0154 | 0,0154 | 0,1 |
| Усього |  |  | 1,0321 | 1,0321 |  |
| Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 12000 410 | Метан | 41,8734 | 41,8734 | 10 |
| 2 | 04003 303 | Аміак | 2,0797 | 2,0797 | 1,5 |
| 3 | 11000 1314 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,1140 | 0,1140 | 1,5 |
| 4 | 11000 1531 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,1386 | 0,1386 | 1,5 |
| 5 | 11000 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,0033 | 0,0033 | 1,5 |
| Усього |  |  | 42,2090 | 42,2090 |  |
| Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 7000 | Вуглецю діоксид | 7,5016 | 7,5016 | 500 |
| 2 | 4002 | Азоту(1) оксид (N2O) | 0,0004 | 0,0004 | 0,1 |
| Усього |  |  | 7,5020 | 7,5020 |  |

### Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів, характеристика установок очистки газів, їх технічний стан і середня ефективність роботи, параметри газопилового потоку, характеристика джерел залпових та неорганізованих викидів

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, наведені у таблиці 2.18.5.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри наведені у таблиці 2.18.6.

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря наведені таблиці 2.18.7.

Характеристика устаткування очистки газів наведені у таблиці 2.18.8.

Характеристика джерел залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри наведені у таблиці 2.18.9.

Характеристика джерел неорганізованих викидів наведені у таблиці 2.18.10.

### Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

Таблиця 2.18.6

| Виробництво, процес, установка, устаткування | Номер джерела викиду | Найменування джерела викиду | Параметри джерел викиду | Координати джерела на карті-схемі | Місце відбору проб | Параметри газопилового потоку у місці вимірювання | Код забруд-нюючої речови-ни | Найменування забруднюючої речовини | Максималь-на масова концентра-ція забруд-нюючої речовини, мг/м3 | Потужність викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Точкового або початок лінійного; центра симетрії площинного | Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного |  | витрата, м3 /с | швид-кість, м/с | темпе-ратура, 0С |  |  |  |  |
|  |  |  | висота, м | діаметр вихідного отвору, м | Х1 , м | Y1 , м | Х2 , м | Y2 , м |  |  |  |  |  |  |  | г/сек | кг/год. | т/рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| молочні корови | 1 | Неорганізоване джерело викиду (корівник) | 6 |  | 380 | 124 | 376 | 62 |  | 0,294 |  | 22,3 | 12000 410 | Метан |  | 1,1364 | 4,0910 | 16,2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом |  | 0,0600 | 0,2160 | 0,8554 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03002 2603 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом |  | 1,3Е-07 | 4,7Е-07 | 1,85Е-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак |  | 0,0324 | 0,11664 | 0,4619 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 1707 | Діоксид та інші сполуки сірки |  | 0,0007 | 0,0026 | 0,0103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 1715 | Діоксид та інші сполуки сірки |  | 0,0002 | 0,0009 | 0,0034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень |  | 0,0026 | 0,0094 | 0,0371 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін |  | 0,0158 | 0,0569 | 0,2252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1314 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) |  | 0,0018 | 0,0065 | 0,0257 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1531 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) |  | 0,0022 | 0,0079 | 0,0314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11048 1071 | Фенол |  | 0,0002 | 0,0009 | 0,0034 |
| установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) | 2 | Димова труба печі | 3 | 0,25 | 404,2 | 85,8 |  |  |  | 0,156 | 4,6 | 138,5 | 06000 337 | Оксид вуглецю | 179,0 | 0,0279 | 0,1005 | 0,0075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07000 11812 | Вуглецю діоксид |  |  |  | 7,5016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан |  |  |  | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 55,4 | 0,0086 | 0,0311 | 0,0022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 79,2 | 0,0124 | 0,0445 | 0,0032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) |  |  |  | 0,0004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) |  |  |  | 0,0033 |
| молочні корови | 3 | Неорганізоване джерело викиду (площадка для зберігання гною) | 2 |  | 503 | 84 | 58 | 97 |  | 0,294 |  | 22,3 | 12000 410 | Метан |  | 0,2666 | 0,9598 | 3,8000 |
| інша рогата худоба | 4 | Неорганізоване джерело викиду (відкрита площадка для вирощування ВРХ) | 2 |  | 652 | 80 | 98 | 98 |  | 0,294 |  | 22,3 | 12000 410 | Метан |  | 0,6936 | 2,4970 | 21,8730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом |  | 0,0951 | 0,3424 | 2,9991 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03002 2603 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом |  | 2,1Е-07 | 7,4Е-07 | 6,48Е-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04003 303 | Аміак |  | 0,0513 | 0,1847 | 1,6178 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 1707 | Діоксид та інші сполуки сірки |  | 0,0011 | 0,0040 | 0,0347 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05000 1715 | Діоксид та інші сполуки сірки |  | 0,0004 | 0,0014 | 0,0120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05002 333 | Сірководень |  | 0,0042 | 0,0151 | 0,1324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10002 1819 | Діметиламін |  | 0,0251 | 0,0904 | 0,7915 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1314 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) |  | 0,0028 | 0,0101 | 0,0883 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 1531 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) |  | 0,0034 | 0,0122 | 0,1072 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11048 1071 | Фенол |  | 0,0004 | 0,0014 | 0,0120 |
|  | 5 | Неорганізоване джерело викиду (силосна яма) | 2 |  | 37,4 | 8 | 16 | 74 |  | 0,294 |  | 22,3 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом |  | 0,0040 | 0,0144 | 0,0006 |

### Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

Таблиця 2.18.7

| Номер джере-ла викиду | Джерела утворення | Місце відбору проб | Діаметр газоходу, м | Параметри газопилового потоку в газоході | Код забруд-нюючої речови-ни | Найменування забруднюючої речовини | Максималь-на масова концентра-ція забруд-нюючої речовини, мг/м3 | Потужність викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | номер |  |  | витрата на вході в ГОУ, м3/с | швидкість, м/с | темпе-ратура, °С |  |  |  | г/сек | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря на підприємстві відсутні.

### Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 2.18.8

| Номер джерела викиду на карті-схемі | Клас | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка | Витрата газопило- вого потоку на вході в ГОУ, м3/с | Максимальна масова концентра-ція на вході в ГОУ, мг/м3 | Ефективність роботи ГОУ, % | Витрата газопило-вого потоку на виході з ГОУ, м3/с | Максимальна масова концентра-ція на виході з ГОУ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | код | найменування |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Устаткування очистки газу відсутнє.

### Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця 2.18.9

| Номер джерела викиду | Найменування забруднюючої речовини | Код забруд-нюючої речовини | Максимальна масова концентрація, мг/м3 | Потужність викиду | Періодичність, раз/рік | Тривалість викиду, хв | Річна величина залпових викидів, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | кг/год. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 2.18.10 (6.6)

| Номер джерела викиду | Найменування джерела викиду | Код забрудню-ючої речовини | Найменування забруднюючої речовини | Потужність викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Неорганізоване джерело викиду (корівник) | 12000 410 | Метан | 1,1364 | 4,0910 |
|  |  | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,0600 | 0,2160 |
|  |  | 03002 2603 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1,3Е-07 | 4,7Е-07 |
|  |  | 04003 303 | Аміак | 0,0324 | 0,11664 |
|  |  | 05000 1707 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,0007 | 0,0026 |
|  |  | 05000 1715 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,0002 | 0,0009 |
|  |  | 05002 333 | Сірководень | 0,0026 | 0,0094 |
|  |  | 10002 1819 | Діметиламін | 0,0158 | 0,0569 |
|  |  | 11000 1314 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,0018 | 0,0065 |
|  |  | 11000 1531 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,0022 | 0,0079 |
|  |  | 11048 1071 | Фенол | 0,0002 | 0,0009 |
| 3 | Неорганізоване джерело викиду (площадка для зберігання гною) | 12000 410 | Метан | 0,2666 | 0,9598 |
| 4 | Неорганізоване джерело викиду (відкрита площадка для вирощування ВРХ) | 12000 410 | Метан | 0,6936 | 2,4970 |
|  |  | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,0951 | 0,3424 |
|  |  | 03002 2603 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 2,1Е-07 | 7,4Е-07 |
|  |  | 04003 303 | Аміак | 0,0513 | 0,1847 |
|  |  | 05000 1707 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,0011 | 0,0040 |
|  |  | 05000 1715 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,0004 | 0,0014 |
|  |  | 05002 333 | Сірководень | 0,0042 | 0,0151 |
|  |  | 10002 1819 | Діметиламін | 0,0251 | 0,0904 |
|  |  | 11000 1314 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,0028 | 0,0101 |
|  |  | 11000 1531 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,0034 | 0,0122 |
|  |  | 11048 1071 | Фенол | 0,0004 | 0,0014 |
| 5 | Неорганізоване (силосна яма) | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,0040 | 0,0144 |

## Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування

Господарська діяльність підприємства ПСП «СТЕПАНИЧ» не належить до переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

## Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування

Заходи не передбачені.

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Заходи не передбачені.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва

Заходи не передбачені.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заходи не передбачені.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

Заходи не передбачені.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Заходи не передбачені.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Заходи не передбачені.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Заходи не передбачені.

## Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції відносно дозволених об’ємів викидів забруднюючих речовин, що віднесені до основних джерел викидів

Джерела, віднесені до основних, на підприємстві відсутні.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

| Номери джерел викидів: | 2 | Димова труба печі |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблиця 9.2 |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | з дати отримання дозволу |
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек): |
| Оксид вуглецю | 0,0279 |  | з дати отримання дозволу |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,0124 |  | з дати отримання дозволу |

Неорганізовані джерела викидів

Для неорганізованих джерел викидів №№1, 3-5 нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється шляхом встановлення відповідних вимог, що встановлюються в дозволі на викиди.

Залпові викиди

Залпові викиди відсутні.

### Пропозиції щодо умов, які встановлюються у дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в розділі 2.13. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Технологічні операції пов’язані з викидами забруднюючих речовин по неорганізованим джерелам викидів вести відповідно до затверджених інструкцій, технологічного регламенту по підприємству та техніки безпеки з експлуатації обладнання.

До технологічного процесу

Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб усі роботи на об’єкті проводилися таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Паливовикористовуюче обладнання необхідно експлуатувати відповідно до виробничої інструкції з експлуатації опалювальних котлів та проходити періодичний технічний огляд, що включає контроль герметичності з’єднань трубопроводів; контроль герметичності та чистоти димовідвідних каналів. Проектна потужність обладнання не може бути перевищена у процесі експлуатації.

Матеріали та сировина, які використовуються на підприємстві, повинні бути сертифікованими та відповідати вимогам чинних нормативних документів.

Суб’єкт господарювання не повинен без корегування дозволу використовувати іншу сировину або інші види палива, окрім уже наявних, що може призвести до суттєвої зміни характеру викидів. У випадку використання інших сировини та матеріалів суб’єкт господарювання забов’язаний внести відповідні зміни до дозволу.

До обладнання та споруд

Технологічне обладнання підприємства повинно бути у належному стані з метою запобігання наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним та санітарним законодавством.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних регламентів та інструкцій з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

До неорганізованих джерел викидів

Технологічні операції, пов’язані з викидами забруднюючих речовин по неорганізованим джерелам (корівник, площадка для зберігання гною, відкрита площадка для вирощування ВРХ, силосна яма), вести відповідно до затверджених інструкцій, технологічного регламенту по підприємству та техніки безпеки з експлуатації обладнання.

Розвантаження та завантаження сировини у силосну яму здійснювати у безвітряну погоду. Не допускати розсипання матеріалів.

Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.

Своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонти технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу.

До очистки газопилового потоку

Установки газоочисного обладнання на підприємстві відсутні.

Умова 2. Виробничий контроль

Періодичний моніторинг:

Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій, як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Ні один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

Для всіх інших параметрів, ні один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

У випадку газів (окрім продуктів спалювання): температура – 273 К, тиск – 101,3 кПа (без виправлення на вміст вологи та кисню).

У випадку газоподібних продуктів спалювання: температура – 273 К, тиск – 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива; 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

Суб’єкт господарювання повинен забезпечити проведення відбору проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу – Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

Суб’єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно до вимог Державної екологічної інспекції у Чернігівській області.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Суб’єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення Суб’єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Суб’єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, які описані попередньо в даній умові. У повідомленні, яке надається в департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі дії, прийняті для мінімізації впливу на навколишнє середовище.

Інформування та підготовка персоналу

Суб’єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря.

Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

Обов’язки

Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена відповідно до умов постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України», була доступна на об’єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Умови, які стосуються природоохоронних заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Умови не встановлюються.

## Популярне резюме для подачі в засоби масової інформації для ознайомлення

## з громадськістю

Для ознайомлення громадськості про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, в засобі масової інформації (газета «ЧЕРНІГІВЩИНА» №18 (930) від 04.05.2023) надані необхідні до відома дані про підприємство.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТЕПАНИЧ» (ПСП «СТЕПАНИЧ») оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з метою продовження господарської діяльності на промисловому майданчику (тваринницька ферма), що знаходиться за адресою: 15431, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, за межами с. Залізний Міст.

Дані щодо юридичної особи: ПСП «СТЕПАНИЧ»; код ЄДРПОУ: 32288891, адреса: 15431, Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Залізний Міст, вул. Перемоги, буд. 99-А; керівник – Сенько Юрій Михайлович; тел.: (04659) 2-56-41, електронна пошта: z.mist@ukr.net. Основний вид економічної діяльності підприємства – 01.50 Змішане сільське господарство.

Висновок з оцінки впливу на довкілля для даного проммайданчику (тваринницька ферма) ПСП «СТЕПАНИЧ відсутній, у зв’язку з тим, що підприємство не відноситься до сфери застосування Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Жоден з технологічних процесів на даному проммайданчику не належить до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (стаття 3, пункти 2 та 3) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Проммайданчик ПСП «СТЕПАНИЧ» займається змішаним сільським господарством, у тому числі рослинництвом та тваринництвом. Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на об’єкті є: корівник, димова труба печі, площадка для зберігання гною, відкрита площадка для вирощування ВРХ та силосна яма.

До атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: оксид вуглецю, вуглецю діоксид, метан, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, азоту(1) оксид (N2O), аміак, діоксид та інші сполуки сірки, сірководень, діметиламін, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) та фенол. Обсяг викидів забруднюючих речовин складе 56,841 т/рік.

Нормативна санітарно-захисна зона для тваринницької ферми ПСП «СТЕПАНИЧ», відповідно до законодавства витримана. На межі СЗЗ та найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищують встановлені законодавством допустимі норми.

Господарська діяльність підприємства ПСП «СТЕПАНИЧ» не належить до переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Зауваження та пропозиції щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами тваринницької ферми ПСП «СТЕПАНИЧ» подавати протягом 30 днів з моменту опублікування даного повідомлення до Чернігівської обласної військової адміністрації (14000, вул. Шевченка, 7, м. Чернігів,, тел.+38(046) 267-50-24, +38(0462) 67-50-70, електронна пошта: post@regadm.gov.ua, did_post@cg.gov.ua).